## Slide 1
DIPLOMARBEIT · VORPRÄSENTATION · JUNI 2026
HTL Dornbirn – 5. Jahrgang Wirtschaftsingenieurwesen
Digitales Frühwarnsystem
für Sensorfehler im
Wasserkraftwerk
Anomalieerkennung mittels PCA und Schwellenwertverfahren · illwerke vkw AG
Projektleiter:
Aaron Frick
Projektmitglied:
Adrian Buder
Betreuer HTL:
Hannes Stauss
Betreuer AG:
Thomas Kraxner

## Slide 2
AUFTRAGGEBER
illwerke vkw AG
20+
Wasser- und Pump-
speicherkraftwerke
1.700
Mitarbeitende
1924
Gegründet –
über 100 Jahre Erfahrung
Energieversorger Vorarlbergs · Pumpspeicher-, Speicher- und Laufkraftwerke · Innovationsführer bei Erneuerbaren Energien
Ansprechpartner & Betreuer AG:
Thomas Kraxner – hat konkreten Bedarf für automatische Anomalieerkennung geäußert
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
2

## Slide 3
AUSGANGSSITUATION
Stand heute: keine automatische Früherkennung.
WAS EXISTIERT
› Jedes Kraftwerk erfasst Daten aus 5 Sensor-Kategorien rund um die Uhr
› Rohdaten im Minutentakt – über Monate und Jahre archiviert
› Einfache Grenzwertalarme für offensichtliche Extremwerte
WAS FEHLT
› Kein System, das Sensorfehler-Muster automatisch erkennt
› Schleichende Anomalien bleiben wochenlang unentdeckt
5 SENSOR-KATEGORIEN
Durchfluss
[m³/s]
Wasserdurchsatz durch Turbine
Drehzahl
[RPM]
Turbinengeschwindigkeit
Temperatur
[°C]
Lager, Öl, Kühlwasser
Vibration
[mm/s]
Maschinenschwingungen
Druck
[bar]
Wasserdruck, Öldruck
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
3

## Slide 4
PROBLEMSTELLUNG
Sensorfehler
bleiben
unentdeckt.
→ Fehlerhafte Messwerte fließen unbemerkt in Betriebsentscheidungen
→ Manuelle Sichtprüfung bei hunderten Sensoren nicht skalierbar
→ Schleichende Fehler: erst beim Schaden erkannt
4 ANOMALIE-TYPEN
↑
Spike
Plötzlicher Ausreißer – kurzzeitig extremer Wert
→
Drift
Schleichende Abweichung – langsamer Trend weg vom Normalwert
—
Frozen
Eingefrorener Wert – Sensor liefert konstanten (falschen) Wert
✕
Dropout
Datenverlust – Messwert fällt ganz aus
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
4

## Slide 5
ZIELSETZUNG
Das Ziel ist klar und messbar.
S
Automatische Erkennung von Spike, Drift, Frozen & Dropout in Sensorzeitreihen
M
Detektionsrate ≥ 90 % · False-Positive-Rate ≤ 10 % · Reaktionszeit < 1 min
A
Python · Scikit-learn · Streamlit-Dashboard · synthetischer Testdatensatz
R
2 Schüler · vorhandene Python-Kenntnisse · Betreuung AG: Thomas Kraxner
T
Prototyp fertig: Dezember 2026 · Abgabe Diplomarbeit: April 2027
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
5

## Slide 6
THEORIETEIL & AUFGABENTEILUNG
Aaron Frick
Projektleiter · Theoretische Kapitel & PM
Kap. 1
— Grundlagen Wasserkraftwerke
Kap. 2
— Sensorik & Messtechnik im Kraftwerk
Kap. 3
— Anomalieerkennung – Typen & Methoden
Kap. 4
— Projektmanagement nach PMA-Standard
Adrian Buder
Projektmitglied · Implementierung & Testing
Kap. 5
— Synthetische Datengenerierung (Python)
Kap. 6
— Algorithmen: PCA · EWMA · z-Score
Kap. 7
— Streamlit-Dashboard & Visualisierung
Kap. 8
— Testing, Evaluation & Kennzahlen
BETREUUNG
HTL Dornbirn: Hannes Stauss · illwerke vkw AG: Thomas Kraxner
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
6

## Slide 7
PROJEKTSTRUKTUR
6 Meilensteine.
M1
Kick-Off
Aug–Sep 26
Projektauftrag · Pflichtenheft · PSP · DA-Datenbank
M2
Datengenerierung
Okt 26
Synthetischer Datensatz · alle 4 Anomalie-Typen
M3
Algorithmen
Nov 26
PCA + EWMA + z-Score implementiert & validiert
M4
Dashboard
Dez 26
Streamlit-App · Ampel-Anzeige · Prototyp fertig
M5
Evaluation
Jan–Mär 27
Tests · Kennzahlen · DA-Überarbeitung
M6
Abgabe
Apr 27
Einreichung DA · Abschlusspräsentation HTL
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
7

## Slide 8
ZEITPLAN
Abgabe: April 2027.
Zeitraum
Aaron Frick
Adrian Buder
Jul – Aug 2026
Praktikum AG · Themenrecherche
Python-Einarbeitung · Sensorik-Recherche
Sep – Okt 2026
Pflichtenheft · Projektauftrag · PSP
Datengenerierung · Anomalie-Simulation
Nov – Dez 2026
Theorie-Kapitel 1–3 · Zwischenpräsentation
Algorithmen · Dashboard-Prototyp
Jan – Mär 2027
Kapitel 4 · DA-Überarbeitung
Testing · Evaluation · Kennzahlen
April 2027
★ Abgabe Diplomarbeit
★ Abgabe Diplomarbeit
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
8

## Slide 9
ABSCHLUSS
Digitales Frühwarnsystem
für Sensorfehler im Wasserkraftwerk.
Sensorfehler passieren.
Wir erkennen sie — bevor Schäden entstehen.
≥ 90 %
Detektionsrate
4 Typen
Spike · Drift · Frozen · Dropout
Apr. 2027
Abgabe Diplomarbeit
Fragen?
Aaron Frick · Adrian Buder · Hannes Stauss (HTL) · Thomas Kraxner (illwerke vkw)