## Slide 1
VORPRÄSENTATION · DIPLOMARBEIT 2025/26
HTL Dornbirn – 5. Jahrgang Wirtschaftsingenieurwesen
Digitales Frühwarnsystem
für Sensorfehler im
Wasserkraftwerk
Anomalieerkennung in Sensordaten mit PCA und Schwellenwertverfahren · illwerke vkw AG
Projektleiter:
Aaron Frick
Projektmitglied:
Adrian Buder
Betreuer HTL:
Hannes Stauss
Betreuer AG:
Thomas Kraxner
Juni 2026

## Slide 2
AUFTRAGGEBER
illwerke vkw AG
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
2
Sitz
Bregenz, Vorarlberg
95,5 % Eigentum des Landes Vorarlberg
Mitarbeitende
ca. 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gründung
2019 – Fusion der Vorarlberger Illwerke und vkw
Geschäftsfelder
Energieerzeugung, Netze,
Telekommunikation, Tourismus
Betreibt über 20 Wasserkraftwerke in Vorarlberg – Innovationsführer bei flexibler Energieerzeugung und Speicherung

## Slide 3
AUSGANGSSITUATION IM UNTERNEHMEN
Stand heute: keine automatische
Früherkennung.
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
3
WAS EXISTIERT
Daten aus 5 Sensorkategorien rund um die Uhr
Rohdaten im Minutentakt archiviert
Einfache Grenzwertalarme für Extremwerte
WAS FEHLT
Kein System zur automatischen Mustererkennung
Schleichende Anomalien bleiben wochenlang unentdeckt
5 SENSORKATEGORIEN
Durchfluss
[m³/s]
Wasserdurchsatz durch Turbine
Drehzahl
[RPM]
Turbinengeschwindigkeit
Temperatur
[°C]
Lager, Öl, Kühlwasser
Vibration
[mm/s]
Maschinenschwingungen
Druck
[bar]
Wasserdruck, Öldruck

## Slide 4
PROBLEMSTELLUNG
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
4
Sensorfehler
bleiben
unentdeckt.
Fehlerhafte Messwerte fließen unbemerkt in Betriebsentscheidungen
Manuelle Sichtprüfung bei hunderten Sensoren nicht skalierbar
Schleichende Fehler: erst beim Schaden erkannt
4 ANOMALIE-TYPEN
↑
Spike
Plötzlicher Ausreißer – kurzzeitig extremer Wert
→
Drift
Schleichende Abweichung – langsamer Trend weg vom Normalwert
—
Frozen
Eingefrorener Sensor – liefert konstanten (falschen) Wert
×
Dropout
Datenverlust – Messwert fällt ganz aus

## Slide 5
ZIELSETZUNG
Was soll am Ende funktionieren?
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
5
01
Automatische Anomalieerkennung
Das System erkennt Spike, Drift, Frozen und Dropout
in Sensorzeitreihen zuverlässig und ohne manuellen Eingriff.
Detektionsrate ≥ 90 % · False-Positive-Rate ≤ 10 %
02
Interaktives Sensor-Dashboard
Ein Streamlit-Dashboard zeigt den Status aller Sensoren
in Echtzeit und schlägt Alarm bei erkannten Fehlern.
Reaktionszeit < 1 min · alle 5 Sensorkategorien abgedeckt
03
Wissenschaftliche Dokumentation
Prototyp und Erkenntnisse werden als vollständige
Diplomarbeit dokumentiert und eingereicht.
Abgabe Diplomarbeit: April 2027

## Slide 6
PROJEKTTEAM
Das Team.
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
6
AF
Aaron Frick
Projektleiter
Verantwortlich für Projektmanagement, theoretische Grundlagen und Dokumentation (Kap. 1–4).
AB
Adrian Buder
Projektmitglied
Zuständig für Implementierung, Algorithmen, Dashboard und Evaluation (Kap. 5–8).
TK
Thomas Kraxner
Betreuer illwerke vkw AG
Fachliche Begleitung durch den Auftraggeber – gibt Einblick in reale Anforderungen.
HS
Hannes Stauss
Betreuer HTL Dornbirn
Schulische Betreuung und Begutachtung der Diplomarbeit.

## Slide 7
MEILENSTEINE
6 Meilensteine.
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
7
M1
Aug–Sep 26
Kick-Off
Projektauftrag · Pflichtenheft · PSP · DA-Datenbank
M2
Okt 26
Datengenerierung
Synthetischer Datensatz · alle 4 Anomalie-Typen
M3
Nov 26
Algorithmen
PCA + EWMA · z-Score implementiert & validiert
M4
Dez 26
Dashboard
Streamlit-App · Ampel-Anzeige · Prototyp fertig
M5
Jan–Mär 27
Evaluation
Tests · Kennzahlen · DA-Überarbeitung
M6
Apr 27
Abgabe
Einreichung DA · Abschlusspräsentation HTL

## Slide 8
ZEITPLAN
Abgabe: April 2027.
Digitales Frühwarnsystem für Sensorfehler im Wasserkraftwerk
8
Zeitraum
Aaron Frick
Adrian Buder
Jul – Aug 2026
Praktikum AG · Themenrecherche
Python-Einarbeitung · Sensorik-Recherche
Sep – Okt 2026
Pflichtenheft · Projektauftrag · PSP
Datengenerierung · Anomalie-Simulation
Nov – Dez 2026
Theorie-Kapitel 1–3 · Zwischenpräsentation
Algorithmen · Dashboard-Prototyp
Jan – Mär 2027
Kapitel 4 · DA-Überarbeitung
Testing · Evaluation · Kennzahlen
April 2027
★ Abgabe Diplomarbeit
★ Abgabe Diplomarbeit